## Slide 1
计算机网络 实验三
——路由算法实验
重庆大学计算机学院专业实验室

## Slide 2
理解和掌握静态路由、默认路由、RIP协议和OSPF协议的配置方法。
掌握RIP和OSPF协议的工作原理。
了解RIP和OSPF报文结构分析。
实验目的
实验任务一：IP路由基础。
实验任务二：配置RIP。
实验任务三：配置OSPF。
实验项目内容

## Slide 3
实验任务一：IP路由基础
一. 网络拓扑设计
G2-0/1
192.168.1.1/24
R1
S1
PC 1
G1-0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G2-0/1
192.168.1.2/24
S2
PC 2
G1-0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
Notes: 图中的交换机在实验时，可以简化

## Slide 4
实验任务一：IP路由基础
一. 网络拓扑设计——最终组网（无交换机）
GE0/0/1
192.168.1.1/24
R1
PC 1
GE0/0//0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
GE0/0/1
192.168.1.2/24
PC 2
GE0/0//0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
请确认好各设备连接的端口编号

## Slide 5
二. 查看路由器初始配置，配置主机IP
实验任务一：IP路由基础

## Slide 6
实验任务一：IP路由基础
三. 配置路由器R1 配置端口IP
详细内容见Word指导书。
Sys 进入系统视图
Sysname XX 命名
  [R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
  [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.0.1 24
  [R1] interface GigabitEthernet 0/0/1
  [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24
R2配置参考R1即可。
Notes: 24位255.255.255.0

## Slide 7
四. 查看路由表
  观察R1/R2的路由表:
    [R1/R2]display ip routing-table
  查找PC之间ping不通的原因。
实验任务一：IP路由基础

## Slide 8
五. 静态路由配置
  配置R1：
    [R1]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.2
  （告诉R1去192.168.2.0且掩码是255.255.255.0这个网段的数据包要通过192.168.1.2这个地址送出去。）
实验任务一：IP路由基础

## Slide 9
九. 静态路由配置
  配置R2：
    [R2]ip route-static 192.168.0.0 24 192.168.1.1
  再观察路由器的路由表，它会多一条路由条目。这时路由器能Ping通各个计算机。
实验任务一：IP路由基础

## Slide 10
十. 缺省路由配置（环路观察，选做）
  删除静态路由，对路由器进行缺省路由配置:
  再查看路由器的路由表，与前2个路由表进行比较。此时两主机能互通。
实验任务一：IP路由基础
  [R1] undo ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 删除R1的静态路由
  [R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 配置R1的缺省路由
  [R2] undo ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 删除R2的静态路由
  [R2] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 配置R2的缺省路由

## Slide 11
实验任务二：配置RIP
一. 网络拓扑设计
G0/0/1
192.168.1.1/24
R1
PC 1
G0/0/0
192.168.0.1/24
IP：192.168.0.2/24
GW：192.168.0.1
R2
G0/0/1
192.168.1.2/24
PC 2
G0/0/0
192.168.2.1/24
IP：192.168.2.2/24
GW：192.168.2.1
请确认好各设备连接的端口编号

## Slide 12
实验任务二：配置RIP
二. 配置路由器 RIPv1
详细内容见Word指导书。
  删除缺省路由（静态路由），对路由器进行RIP协议配置。
  配置R1
  配置R2
  [R1] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 删除缺省路由
  [R1] rip 创建rip进程
  [R1-rip-1]network 192.168.0.0 添加直连网段192.168.0.0到rip
  [R1-rip-1]network 192.168.1.0 添加直连网段192.168.1.0到rip
  [R2] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 删除缺省路由
  [R2]rip 创建rip进程
  [R2-rip-1]network 192.168.1.0 添加直连网段192.168.1.0到rip
  [R2-rip-1]network 192.168.2.0 添加直连网段192.168.2.0到rip

## Slide 13
实验任务二：配置RIP
三. 查看网络连通性
  查看路由表:
    [R1/R2]display ip routing-table
  在PC上用Ping命令测试可达性。

## Slide 14
实验任务二：配置RIP
四. RIP分析
  查看RIP的运行状态：
    [R1/R2]display rip
  在PC上启动Wireshark抓RIP包
  路由更新周期（Update time）是30秒
五. RIPv2配置（选做，详情见指导书）

## Slide 15
实验任务三：配置OSPF
一. 网络拓扑设计
请确认好各设备连接的端口编号
R1
PC 1
G0/0/1
192.168.1.1/24
G0/0/0
192.168.0.1/24
192.168.0.2/24
192. 168.0.1
R2
G0/0/1
192.168.1.2/24
PC 2
G0/0/0
192.168.2.1/24
192.168.2.2/24
192. 168.2.1
Area 0
Router ID:1.1.1.1
Router ID:2.2.2.2

## Slide 16
实验任务三：配置OSPF
二. 配置路由器IP
详细内容见Word指导书。
  删除RIP，对路由器进行OSPF协议配置：
  配置R1（端口IP已配置）
  配置R2（端口IP已配置）
  [R2]interface loopback 0
  [R2-Loopback0]ip address 2.2.2.2 32
  [R1] undo rip 1
  [R2] undo rip 1
  [R1]interface loopback 0 创建loopback接口
  [R1-Loopback0]ip address 1.1.1.1 32 为loopback接口指定IP地址， 作为OSPF协议的router id

## Slide 17
实验任务三：配置OSPF
三. 配置路由器OSPF
详细内容见Word指导书。
  配置R1
  [R1]router id 1.1.1.1 设置R1的router id
  [R1]ospf 1 创建OSPF进程，进程号为1
  [R1-ospf-1]area 0.0.0.0 创建OSPF区域
  配置area所包含网段，并在指定网段的接口上使能OSPF，IP+反掩码
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.255
  [R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255

## Slide 18
实验任务三：配置OSPF
三. 配置路由器OSPF
详细内容见Word指导书。
  配置R2
  [R2]router id 2.2.2.2 设置R2的router id
  [R2]ospf 1 创建OSPF进程，进程号为1
  [R2-ospf-1]area 0.0.0.0 创建OSPF区域
  配置area所包含网段，并在指定网段的接口上使能OSPF，IP+反掩码
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 2.2.2.2 0.0.0.0
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
  [R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255

## Slide 19
四. 查看路由表
  查看路由器OSPF邻居状态：
  [R1]display ospf peer
  路由器的OSPF路由表：
    [R1]display ospf routing
  查看路由器全局路由：
    [R1]display ip routing-table
实验任务三：配置OSPF

## Slide 20
实验任务三：配置OSPF
五. OSPF分析
  PC之间Ping检查网络连通性
  在PC上启动Wireshark抓OSPF包

## Slide 21
PC命名规则：学号- PC-X（X为任意字符）
路由器命名规则：学号- R-X（ X为任意字符）
IP需自定义，不可与指导书相同
实验要求
实验结果中需体现出个人学号